## Slide 1: Modelado e implementación automática de sistemas críticos de enclavamiento ferroviario basados en FPGA Mg. Ing. Martín Nicolás Menéndez – Doctorado en Ingeniería Directores: Dr. Ing. Ariel Lutenberg Tesis doctoral

## Slide 2: CONICET-GICSAFe
Grupo de Investigación y Control para la Seguridad y Aplicaciones Ferroviarias

## Slide 3: Sobre mi Mg. Ing. Martin N. Menéndez
Ingeniero electrónico (UBA 2017)
Especialista en sistemas embebidos (UBA 2018)
Magister en sistemas embebidos (UBA 2020)
Miembro de GICSAFe desde diciembre 2017
Doctorando en ingeniería (PhD 2020-2025)
Becas: UBACyT(Maestría) y CONICET(PhD)
Ingeniero Electrónico en Australian Rail Technology (desde 2022).

## Slide 4: Mg. Ing. Martin N. Menendez Papers publicados
'Sistema contador de pasajeros en tiempo real mediante el procesamiento de beacons WiFi'. Congreso Argentino de Sistemas Embebidos, Córdoba, Argentina. (2018).
'Diseño de un sistema crítico de enclavamiento ferroviario implementado mediante FPGA'. Congreso Argentino de Sistemas Embebidos, Rosario, Argentina. (2019).
'Generación automática de modelos y código para sistemas electrónicos de enclavamiento ferroviario'. Congreso Argentino de Sistemas Embebidos, Rosario, Argentina. (2019).
‘FPGA implementation of a critical railway interlocking system’. IEEE Latin America Transactions, Vol. 18, No. 2, pp. 288-294. (2020).
‘Automatización del análisis y la generación de código de sistemas de enclavamiento en FPGA’. Congreso Argentino de Sistemas Embebidos, Modalidad virtual. (2020).
‘Modelling, Simulation and Code Generation for Electronic Railway Interlocking Systems’. IEEE Latin America Transactions, Vol. 19, No. 1, pp. 155-162. (2021)
‘Automatic generation of VHDL code for a railway interlocking system’. International Journal of Embedded Systems. (2021)
‘An XSLT-Based Proposal to Ease Embedded Critical Systems Tools Implementation, Verification, Validation, Testing, and Certification Efforts’. IEEE embedded systems letters. (2022)
‘Automatic Railway Signaling Generation for Railways Systems Described on Railway Markup Language (railML)’. IEEE Transactions on Intelligent Transportation. (2023)

## Slide 5: Introducción
Estado actual de la red ferroviaria
1

## Slide 6: 5% del PBI +5 millones de dólares +50 años
Se moviliza por ferrocarril
Costo de un sistema de enclavamiento
Antigüedad de las tecnologías

## Slide 7: Sistema de enclavamiento ferroviario
Un sistema de enclavamiento ferroviario puede costar decenas de millones de dólares.
El sistema de enclavamiento tiene que proteger al tren de colisiones desde atrás, coordinar todo el señalamiento (señales ferroviarias, barreras, cambios de vías) y evitar descarrilamientos.

## Slide 8: Tecnologías de enclavamientos
Clave para evitar las colisiones
Mecánico
Electromecánico
Eléctronico

## Slide 9: Función del sistema de enclavamiento
Mantener una distancia de seguridad entre los trenes.
Proteger a los trenes en cruces y cambios.
Evitar descarrilamientos asegurando los cambios.
Regular la circulación de los trenes.
Vinculan elementos de señalimiento.
Lógica de control vital.
Garantizar comportamiento fail-safe.
Los enclavamientos en Argentina tienen entre 40 y 100 años de uso.
Un sistema es vital si para todos sus modos de falla no existe ninguno fatal.

## Slide 10: Necesitamos generar automáticamente la solución

## Slide 11: Hoja de ruta
Martín Menéndez
Santiago Germino

## Slide 12: Hoja de ruta

## Slide 13: RNA
Railway Network Analyzer
2

## Slide 14: railML - Auspiciantes

## Slide 15: railML - Niveles
Micro
Meso
Macro
Division & Aggregations
Aggregations
Detailed tracks
OPs connected by tracks
OPs & sections of lines
Operational Point 1
Operational Point 2
Operational Point 1
Operational Point 2
Section of Line 2
SoL1
SoL3

## Slide 16: railML - Capas
Topology
Logical paths
Installations & properties
Interlocking
Routes
...
Wired network
Oriented network
Tracks, switches, signals, bridges, gauge, slopes, speed limits
Logical and wired behavior
Actual routes

## Slide 17: Modelo de grafos
A
B
C
A
B
C
1
2
3
Vista usual
Topología
Modelo de grafo de la topología
Mismos componentes
Diferente topología
Diferente comportamiento

## Slide 18
Identificación
¿Cualquier red es una red ferroviaria?

## Slide 19: railML 2.0 vs railML 3.0
CISC: Complex Instruction Set Computing
RISC: Reduced Instruction Set Computing
railML 2.0
railML 3.0
Fácil de implementar
Incompleto
No escalable
No redundable
Derrocha memoria
Difícl de implementar
Completo
Escalable
Redundable
Optimiza memoria
¡railML 3.0 tiene 524 clases!

## Slide 20: Circuitos de vías
Ocupado (0:GND)
Libre (1:VCC)
Usado para conocer dónde PODRÍA estar un tren.

## Slide 21: Pasos a nivel
Cruce vehicular
Cruce peatonal
Secciones definidas en base al “resbalamiento”

## Slide 22: Cambios de vías
Permite acceder a diferentes vías.

## Slide 23: Señales de la máquina de cambios
Comando: Normal
Indicación: Normal
Correspondencia: Normal
Comando: Normal
Indicación: Reverso
Correspondencia: Ninguna
Lo que pido al sistema
Lo que leo del campo
Estado asumido

## Slide 24: Señales ferroviarias
No todas las secciones tienen.
Algunas tienen más de una.
Usadas para proteger a la formación de colisiones o descarrilamientos.
Doble recubrimiento

## Slide 25: Clasificación
También hay señales absolutas, de distancia, de entrada/salida, automáticas o semiautomáticas, o maniobras.
Señales de dos aspectos
Señales de tres aspectos
Vía libre: Autoriza a seguir la marcha y la próxima está a vía libre o precaución.
Precaución: La próxima señal está a peligro.
Peligro: Obliga a parar.
Vía libre: Autoriza a seguir la marcha.
Peligro: Obliga a parar.

## Slide 26
Topologías base

## Slide 27
Topología a analizar
Ejemplo compuesto
Detección de topologías base

## Slide 28
Señalización 1 de 2
Asignación de semáforos

## Slide 29
Señalización 2 de 2

## Slide 30
Simplificación

## Slide 31: Tabla de enclavamientos
Ruta: camino entre dos semáforos consecutivos.
 | Señal inicial | Señal final | Cambio | Ruta bloqueante
R1 | A | C | N | R2 R3 R4
R2 | B | D | R | R1 R3 R4
R3 | C | A | N | R1 R2 R4
R4 | D | B | R | R1 R2 R3

## Slide 32: ACG
Automatic Code Generator
5

## Slide 33: Criterio de selección de plataforma
Más conveniente para redundar.
Determinístico, es HW puro.
Mayor control de la latencia.
Concurrencia real.
Es esencial utilizar redundancias 2oo3
Necesitamos más de 1 uC.
Difícil de asegurar determinismo.
Difícil de determinar la latencia.
μC
¡La cantidad de componentes crece enormemente!

## Slide 34: Arty Z7 10
USB
Ethernet
HDMI
Pines
Botones
SD
SPI
Audio
Switches
Pines

## Slide 35: Arquitectura propuesta
Diseño propuesto en el marco de este trabajo.

## Slide 36: TMR for simple State-Machines

## Slide 37: Bloqueo de máquina de cambios por ocupación
Inhibe la conmutación del comando si los sectores de detección que protegen la cambio se encuentran ocupados

## Slide 38: Requerimiento de rutas y bloqueo de cambios en ruta
Inhibe la conmutación del comando de los cambios involucrados y protege las señales conflictivas.
Rutas: Pedidas o canceladas desde la mesa de mando

## Slide 39: Protección por aproximación

## Slide 40: Protección por solape
Protegen al tren de la eventualidad de no frenar en la señal de destino, bloqueando los cambios siguientes y las señales conflictivas

## Slide 41: Liberación secuencial

## Slide 42: AGG
Automatic GUI Generator
6

## Slide 43: Análisis general
Diferentes topologías analizadas automáticamente
¡En cuestión de segundos!

## Slide 44: Topologías implementadas
Topología | Vías | Semáforos | Máquinas de cambios
Desvío | 4 | 4 | 1
Bypass | 10 | 10 | 2
Playa de maniobras | 10 | 10 | 2
Estación simple | 14 | 16 | 4
Estación hub | 24 | 27 | 12
Estación terminal | 33 | 36 | 14
X 8.25
X 9
X 14

## Slide 45: Topologías implementadas
Topología | N | M | #LUTs | #FFs | Tiempo
Desvío | 13 | 9 | 383 | 808 | 1m53s
Bypass | 32 | 22 | 513 | 1091 | 2m10s
Playa de maniobras | 32 | 22 | 626 | 1340 | 2m24s
Estación simple | 50 | 36 | 871 | 1906 | 2m28s
Estación hub | 90 | 66 | 1111 | 2490 | 2m30s
Estación terminal | 119 | 86 | 1563 | 3596 | 2m57s
X 1.56
X 9.15
X 9.55
X 4.08
X 4.45

## Slide 46: Implementación
VHDL
9

## Slide 47: Bypass
La tabla es generada automáticamente contemplando TODAS las rutas soportadas por la red.
 | Señal inicial | Señal final | Secuencia | Cambio | Sentido
R1 | 3 | 1 | 3-2-1 | 1-N | <
R2 | 3 | 5 | 3-4-5 | 1-N¦2-N | >
R3 | 3 | 10 | 3-8-9-10 | 1-R | >
R4 | 5 | 3 | 5-4-3 | 1-N¦2-N | <
R5 | 5 | 8 | 5-10-9-8 | 2-R | <
R6 | 5 | 7 | 5-6-7 | 2-N | >
R7 | 8 | 1 | 8-3-2-1 | 1-R | <
R8 | 10 | 7 | 10-5-6-7 | 2-R | >

## Slide 48: Bypass
Todos los archivos VHDL necesarios son creados automáticamente.

## Slide 49: Bypass
Red generada automáticamente en base al grafo.

## Slide 50: Bypass - Rodeo
La FPGA devuelve el estado del señalamiento a la PC. La PC muestra el estado en la interfaz diseñada.
Ejemplo de dos formaciones en sentido opuesto.

## Slide 51: Bypass - Circulación
Ejemplo de dos formaciones en el mismo sentido.
La FPGA devuelve el estado del señalamiento a la PC. La PC muestra el estado en la interfaz diseñada.

## Slide 52: Conclusiones
Trabajo realizado y próximos pasos.
7

## Slide 53: Hoja de ruta 2018-2025

## Slide 54: Conclusiones
Analizador de redes ferroviarias analiza correctamente las topologías.
Generador de código en VHDL implementa el sistema para casi cualquier topología.
El generador de tramas facilita la verificación de los sistemas generados.
Publicación de artículos en IEEE Latin America y el CASE 2019/2020.
El enfoque geográfico es mucho más escalable que el enfoque funcional.
El enfoque geográfico es fácilmente testeable y compatible con el estandar RailML.

## Slide 55: Próximos pasos
Optimización del analizador de grafos ferroviarios.
Integración con la interfaz gráfica desarrollada en UTN Facultad Regional Haedo.
Realización de pruebas en paralelo con la estación Olivos y una locación real.
Migración al hardware de CNEA y aplicación de redundancia y diversidad.
Automatización de los ensayos con COCOTB.
Determinación de los niveles RAMS alcanzados.

## Slide 56: ¡Muchas gracias!
¿Alguna pregunta?

## Slide 57: Titulo