## Slide 1: Sistema electrónico de enclavamiento para cambios de vía ferroviarios Ing. Martín Nicolás Menéndez - Especialización en Sistemas Embebidos Directores: Dr. Ing. Ariel Lutenberg Mg. Ing. Facundo Larosa Trabajo final de la especialización:

## Slide 2
Él hará la unidad de la República mejor que todos los Congresos. Estos podrán declararla una e indivisible pero sin el camino de ﬁerro que acerque sus extremos remotos, quedará siempre divisible y dividida contra todos los Decretos Legislativos
Juan Bautista Alberdi (1810-1884).

## Slide 3: CONICET-GICSAFe
Grupo de Investigación y Control para la Seguridad y Aplicaciones Ferroviarias

## Slide 4: 5% del PBI +5 millones de dólares +50 años
Se moviliza por ferrocarril
Costo de un sistema de enclavamiento
Antigüedad de las tecnologías

## Slide 5: Sobre mi Mg. Ing. Martin N. Menéndez
Ingeniero electrónico (UBA 2017)
Especialista en sistemas embebidos (UBA 2018)
Magister en sistemas embebidos (UBA 2020)
Miembro de GICSAFe desde diciembre 2017
Doctorando en ingeniería (PhD 2020-2025)
Becas: UBACyT(Maestría) y CONICET(PhD)
Actualmente diseñando un sistema electrónico de enclavamiento ferroviario.

## Slide 6: Mg. Ing. Martin N. Menendez Papers publicados
'Sistema contador de pasajeros en tiempo real mediante el procesamiento de beacons WiFi'. Congreso Argentino de Sistemas Embebidos, Córdoba, Argentina. (2018).
'Diseño de un sistema crítico de enclavamiento ferroviario implementado mediante FPGA'. Congreso Argentino de Sistemas Embebidos, Rosario, Argentina. (2019).
'Generación automática de modelos y código para sistemas electrónicos de enclavamiento ferroviario'. Congreso Argentino de Sistemas Embebidos, Rosario, Argentina. (2019).
‘FPGA implementation of a critical railway interlocking system’. IEEE Latin America Transactions, Vol. 18, No. 2, pp. 288-294. (2020).
‘Automatización del análisis y la generación de código de sistemas de enclavamiento en FPGA’. Congreso Argentino de Sistemas Embebidos, Modalidad virtual. (2020).
‘Modelling, Simulation and Code Generation for Electronic Railway Interlocking Systems’. IEEE Latin America Transactions, Vol. 19, No. 1, pp. 155-162. (2021)
‘Automatic generation of VHDL code for a railway interlocking system’. International Journal of Embedded Systems, (en prensa). (2021)

## Slide 7: Origen
En 2016 nos contactó la Subgerencia de Desarrollo y Normas Técnicas de Trenes Argentinos (SOFSE), la segunda mayor empresa pública con 23.000 empleados.
https://www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos/transparencia/estadisticas-ferroviarias

## Slide 8: UNSAM
Placa de procesamiento digital
Placa adaptadora de entradas digitales

## Slide 9: CNEA
Experiencia desarrollando sistemas críticos.
Actualmente colaborando con GICSAFe.
Comisión Nacional de Energía Atómica

## Slide 10: Hoja de ruta
Martín Menéndez
Santiago Germino

## Slide 11: Introducción
Estado actual de la red ferroviaria
1

## Slide 12: Red ferroviaria argentina
La red ferroviaria requiere diversas mejoras.
En particular, en los sistemas para evitar colisiones de trenes.

## Slide 13: Red ferroviaria - Bypass
¡Necesitamos “algo” para evitar colisiones!
Circulación en ambas direcciones utilizando solo una vía.
Sirve para cubrir largas distancias con vías simples.
A
B

## Slide 14: Estación ferroviaria típica
Permite viajar en ambos sentidos
¡Necesitamos controlar las barreras!
Estación

## Slide 15: Hub ferroviario típico
¡Necesitamos coordinar trenes en simultáneo!
Estación
Estación
Estación
Taller ferroviario

## Slide 16: Terminal ferroviaria típica
Estación
Estación
Estación
Estación
¡Necesitamos coordinar trenes en simultáneo!

## Slide 17: Necesitamos generar automáticamente la solución

## Slide 18: Sistema ferroviario
Componentes principales
2

## Slide 19: Mesa de mando
Mover cambios.
Comandar señales.
Establecer/ cancelar rutas.
Constituidos por HMI.
Puede tener automatismos.
NO es crítico.

## Slide 20: Tecnologías de enclavamientos
Mecánico
Electromecánico
Eléctronico
Clave para evitar las colisiones

## Slide 21: Sistema de enclavamiento ferroviario
Un sistema de enclavamiento ferroviario puede costar decenas de millones de dólares.
El sistema de enclavamiento tiene que proteger al tren de colisiones desde atrás, coordinar todo el señalamiento (señales ferroviarias, barreras, cambios de vías) y evitar descarrilamientos.

## Slide 22: ¿Qué es una tabla de enclavamientos?
R1
A
B
D
C
R2
R3
A
B
D
C
R4
Ruta: camino entre dos semáforos consecutivos.
 | Señal inicial | Señal final | Cambio | Ruta bloqueante
R1 | A | C | N | R2 R3 R4
R2 | B | D | R | R1 R3 R4
R3 | C | A | N | R1 R2 R4
R4 | D | B | R | R1 R2 R3

## Slide 23: Circuitos de vías
0
1
1
1
1
1
0
0
1
Ocupado (0:GND)
Libre (1:VCC)
Usado para conocer dónde PODRÍA estar un tren.

## Slide 24: Señales ferroviarias
Usadas para proteger a la formación de colisiones o descarrilamientos.
No todas las secciones tienen.
Algunas tienen más de una.

## Slide 25: Clasificación
También hay señales absolutas, de distancia, de entrada/salida, automáticas o semiautomáticas, o maniobras.
Señales de dos aspectos
Vía libre: Autoriza a seguir la marcha y la próxima está a vía libre o precaución.
Precaución: La próxima señal está a peligro.
Peligro: Obliga a parar.
Señales de tres aspectos
Vía libre: Autoriza a seguir la marcha.
Peligro: Obliga a parar.

## Slide 26: Para-trenes (Automatic Train Stopping - ATS)
En algunas situaciones funciona como un interruptor de hombre muerto.
El ATS detendrá el tren evitando accidentes
ATS
ATS
ATS
ATS

## Slide 27: Pasos a nivel
Cruce vehicular
Cruce peatonal
Secciones definidas en base al “resbalamiento”

## Slide 28: Cambios de vías
Permite acceder a diferentes vías.
Posición normal: circulación directa.
Posición reversa: circulación ramificada

## Slide 29: Señales de la máquina de cambios
Comando: Normal
Indicación: Normal
Correspondencia: Normal
Comando: Normal
Indicación: Reverso
Correspondencia: Ninguna
Lo que pido al sistema
Lo que leo del campo
Estado asumido

## Slide 30: Función del sistema de enclavamiento
Los enclavamientos en Argentina tienen entre 40 y 100 años de uso.
Mantener una distancia de seguridad entre los trenes.
Proteger a los trenes en cruces y cambios.
Evitar descarrilamientos asegurando los cambios.
Regular la circulación de los trenes.
Vinculan elementos de señalización.
Lógica de control vital.
Garantizar comportamiento fail-safe.

## Slide 31: Fail-Safe
Un sistema es vital si para todos sus modos de falla no existe ninguno fatal.
Si ocurre una falla
SIN efectos fatales
Puede ser más restrictivo
Puedo hacer un sistema vital con componentes comerciales? NO!

## Slide 32: Markup languages
Describing hierarchies
1

## Slide 33: HMTL - HyperText Markup Language
Web Browsers
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>This is a title</title>
</head>
<body>
<div>
<p>Hello world!</p>
</div>
</body>
</html>

## Slide 34: XML - Extensible Markup Language
General structures
<breakfast_menu>
<food>
<name>Belgian Waffles</name>
<price>$5.95</price>
<description>Two of our famous Belgian Waffles with plenty of real maple syrup</description>
<others calories = 650>
</food>
<food>
<name>Strawberry Belgian Waffles</name>
<price>$7.95</price>
<description>Light Belgian waffles covered with strawberries and whipped cream</description>
<others calories = 900>
</food>
</breakfast_menu>

## Slide 35: railML - Partners

## Slide 36: railML - Local partners

## Slide 37: railML - Schemas
Link

## Slide 38: railML 2.0 vs railML 3.0
Functional vs geographical approach
2

## Slide 39: RailTopoModel
Topology
Physical Objects
Levels
Railway Network
Immaterial Objects
Logical Objects
Project
Time
Geometry
Positioning System
Macro
Meso
Micro
Lines
Tracks
Nodes
Rails
Stations
Bridges & Tunnels
Signal & Balises
...
Speed limits
Radio coverage
...
Signalling
Interlocking
...
Intrinsic
Geographic
Schematic
Math/curves
Polylines
...
Creation & Update
Validity
...
Project
Scenarios
...
Dimensions and properties attached to all functional objects

## Slide 40: RailTopoModel - Stacks
Topology
Logical paths
Installations & properties
Interlocking
Routes
...
Wired network
Oriented network
Tracks, switches, signals, bridges, gauge, slopes, speed limits
Logical and wired behavior
Actual routes

## Slide 41: RailTopoModel - Graph
A
B
C
A
B
C
1
2
3
Usual view
Topology
Graph model of Topology
netElement = Node
netRelation = Edge

## Slide 42: RLC circuits
Both have the same componentes but it is their topology what determines its general behaviour

## Slide 43: RailTopoModel - Levels
Micro
Meso
Macro
Division & Aggregations
Aggregations
Detailed tracks
OPs connected by tracks
OPs & sections of lines
Operational Point 1
Operational Point 2
Operational Point 1
Operational Point 2
Section of Line 2
SoL1
SoL3

## Slide 44: RailTopoModel - Classes

## Slide 45: Graph network
We can model every brick and we know how to connect them … It’s like playing Lego!

## Slide 46: railML 2.0 vs railML 3.0

## Slide 47: Funcional vs Geográfico
CISC vs RISC: enfoques en enclavamientos
3

## Slide 48: Modelado del sistema
Los circuitos de vías son de solo lectura.
Sistema de enclavamiento ferroviario
Cambios de vías
Circuitos de vías
Señales ferroviarias
Pasos a nivel
Cambios de vías
Señales ferroviarias
Pasos a nivel
CISC: Complex Instruction Set Computing | RISC: Reduced Instruction Set Computing

## Slide 49: CISC: el enfoque funcional
Rutas
Tabla de enclavamiento
“¡Una ruta para dominarlas a todas!”
J.R.R Tolkien
Cambios de vías
Circuitos de vías
Señales ferroviarias
Pasos a nivel
Cambios de vías
Señales ferroviarias
Pasos a nivel

## Slide 50: CISC: el enfoque funcional
Complejidad
Necesitamos bloques MÁS GRANDES!
Notes: Grandes = más recursos

## Slide 51: Enfoque funcional
No es escalable
No es mantenible
No es testeable

## Slide 52: RISC: el enfoque geográfico
“¿Rutas? A donde vamos no necesitamos rutas.”
¿Puede un auto moverse sin un camino? SI
¿Puede un tren moverse sin una vía? NO
Dr. Emmett Brown
Cambios de vías
Señales ferroviarias
Pasos a nivel
Cambios de vías
Circuitos de vías
Señales ferroviarias
Pasos a nivel

## Slide 53: Topologías ferroviarias y redes de grafos
La información principal es la conexión entre las secciones
A
B
C
D
E
G
H
I
J
K
L
M
F
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

## Slide 54: Analizador de redes ferroviarias
Nodo extremo
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Nodo cambio raíz
Nodo cambio complemento rama
Nodo cambio complemento directo
Nodo simple
Podemos modelar cada bloque y sabemos cómo conectarlos …
Es como jugar Lego!!
Criterio de clasificación desarrollado en el marco de este trabajo.

## Slide 55: Analizador de redes ferroviarias
https://www.youtube.com/watch?v=MFB-p1IhvYs
Implementado en Python en el marco de este trabajo.

## Slide 56: Analizador de redes ferroviarias
Implementado en Python en el marco de este trabajo.

## Slide 57: RISC: el enfoque geográfico
Complejidad
Necesitamos MÁS bloques!

## Slide 58: Grafo implementado en bloques
Cada uno de los nodos se procesa de forma concurrente.
Tal como ocurre en la realidad.

## Slide 59: Criterio de selección de plataforma
Es esencial utilizar redundancias 2oo3
Más conveniente para redundar.
Determinístico, es HW puro.
Mayor control de la latencia.
Concurrencia real.
Necesitamos más de 1 uC.
Difícil de asegurar determinismo.
Difícil de determinar la latencia.
μC
¡La cantidad de componentes crece enormemente!

## Slide 60: Enfoque geográfico - Consideraciones
Difícil de implementar
Modular
Completo
Testing a priori
Depende de la topología
Minimo uso de memoria
Mayores chances de ser sintetizable
Procesar el grafo puede ser complejo.
Define TODAS las posibles circulaciones.
Test completos. Certificado una vez.
Escalable.
Redundable.

## Slide 61: Flujo de trabajo
Diversidad
SIL 4
VHDL
Validación
Tabla de enclavamiento
Redundancia
Disponibilidad
Layout
Grafo
Lógica
(Safety Integrity Level)
Mitigación de fallas de causa común

## Slide 62: Enfoque geográfico - Arquitectura propuesta
Diseño propuesto en el marco de este trabajo.

## Slide 63: Conceptos accesorios
Funcionalidades del enclavamiento
4

## Slide 64: Señales de la máquina de cambios
Comando: Normal
Indicación: Normal
Correspondencia: Normal
Comando: Normal
Indicación: Reverso
Correspondencia: Ninguna
Lo que pido al sistema
Lo que leo del campo
Estado asumido

## Slide 65: Bloqueo de máquina de cambios por ocupación
Inhibe la conmutación del comando si los sectores de detección que protegen la cambio se encuentran ocupados

## Slide 66: Requerimiento de rutas y bloqueo de cambios en ruta
Inhibe la conmutación del comando de los cambios involucrados y protege las señales conflictivas.
Rutas: Pedidas o canceladas desde la mesa de mando

## Slide 67: Protección por aproximación
Si el sector de aproximación está ocupado y la ruta establecida es cancelada sin tiempo a frenar:

## Slide 68: Protección por aproximación
La señal pasa a peligro, pero la ruta se mantiene protegida durante un tiempo de seguridad.

## Slide 69: Protección por aproximación
Si el tren se detiene en el sector, cuando transcurre el tiempo de protección se libera la ruta.

## Slide 70: Protección por aproximación
Pero si paso la señal, la ruta se mantiene protegida hasta que termine de circular la formación.

## Slide 71: Protección por solape
Protegen al tren de la eventualidad de no frenar en la señal de destino, bloqueando los cambios siguientes y las señales conflictivas

## Slide 72: Liberación secuencial
Al circular el tren, los cambios se van liberando tras su paso

## Slide 73: Liberación secuencial
Al circular el tren, los cambios se van liberando tras su paso

## Slide 74: Liberación secuencial
Al liberar los sectores de protección, los cambios se desbloquean y permite establecer rutas que ya no son conflictivas.

## Slide 75: Liberación secuencial
Pasado un tiempo de seguridad, se asume que el tren se detuvo y se liberan los cambios y señales del solape

## Slide 76: Modelado de semáforos

## Slide 77: Plataforma a utilizar
FPGA
5

## Slide 78: ¿Que es una FPGA? (Field-Programmable Gate Array)
Matriz de compuertas programables
Dispositivo programable
Conformado por bloques lógicos
Configurable mediante lenguajes de descripción de hardware
Bloques de I/O
Canales de interconexión

## Slide 79: Arty Z7 10
USB
Ethernet
HDMI
Pines
Botones
SD
SPI
Audio
Switches
Pines

## Slide 80: Estrategias a utilizar
Redundancia y diversidad
6

## Slide 81: Redundancia (2oo2 -> coincidencia)
Resultado

## Slide 82: Redundancia (2oo2 -> discrepancia)
Resultado
?

## Slide 83: Redundancia (2oo3 -> votación)
Resultado

## Slide 84: Redundancia (2oo3 -> discrepancia)
Resultado
?

## Slide 85: Diversidad (FPGAs del mismo fabricante)
Resultado

## Slide 86: Diversidad (FPGAs diferente fabricante)
Resultado

## Slide 87: Redundancia (En diferentes partes de la FPGAs)

## Slide 88: Estrategias de redundancia
Qué hacer con cada elemento
7

## Slide 89: Single Event Upset (SEUs) Single Event Transients (SETs)
SEUs : Alteran el estado lógico de las memorias estáticas.
SETs : Causan pulsos transitorios en las rutas lógicas combinacionales.
La funcionalidad de la FPGA depende de los datos.
Triple Modular Redundancy (TMR)
SEUs
SETs
Que no se acumulen.
Que no se propaguen.
Triple Module Redundancy Design Techniques for Virtex FPGAs

## Slide 90: Throughput Logic
Módulos donde entrada y salida se encuentran conectadas sin lazos
No dependen de estados anteriores.
Por ejemplo : Sumadores

## Slide 91: State-Machine Logic
Módulos donde la salida depende de la entrada y el estado anterior.
Si un estado es incorrecto, los próximos lo serán también
Por ejemplo : Acumuladores, contadores

## Slide 92: Input/Output Logic
Entradas y salidas de la FPGA misma
Finitas y sometidas a ruido eléctrico y radiación.
Bloques de I/O

## Slide 93: Special features (Block RAM, LUT,Shift-registers,DLLs)
Block RAM : Guarda gran cantidad de datos de la FPGA.
Look-Up Table (LUTs) : Tablas de verdad de la FPGA.
Shift-Registers : Registros de desplazamiento.
Delay Locked Loop (DLLs) : Usado para sincronismos y clocks altos.

## Slide 94: Triple Redundant Voter (TRV)
Votador mayoritario
Q
TRV

## Slide 95: Votador mayoritario en LUT
Q
A B C |  |  | Salida
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1
A
B
C
Si las LUTs no te sobran podes implementarlos con 3-State Buffers (BUFT)

## Slide 96: TMR for Throughput Logic Structures
Contador
Decodificador
FSM
Clock
Clock
In
In
Redundemos ACÁ

## Slide 97: TMR for Throughput Logic Structures
Contador
FSM
Clock
Clock
In
In
In
In
In
In

## Slide 98: TMR for simple State-Machines
D
Q
SEU
Obtengo
Esperado

## Slide 99: TMR for simple State-Machines
D
Q
Obtengo
Esperado
D
Q
D
Q
TRV
Q3
Q2
Q1
Ahora soporta hasta UN error.
P_i = 0.01%
P_T = 0.02%

## Slide 100: TMR for simple State-Machines
D
Q
Obtengo
Esperado
D
Q
D
Q
TRV
Q3
Q2
Q1
Soporta N errores no simultáneos.
P_i = 0.01%
P_T = P_i^2 = 0.0001%

## Slide 101: TMR for simple State-Machines
TRV
A1
A2
A3
B1
B2
B3
C1
C2
C3
P_i_sub = 0.01%
P_i = 0.0001%
P_T = P_i^4 = 0.00000001%

## Slide 102: TMR for Input Logic
Leer el mismo Pin
TRV
TRV
TRV
TRV
TRV
TRV
Leer el mismo dato de diferentes Pines
¡Necesito el TRIPLE de pines de entrada!

## Slide 103: Otra estrategia
100% Alto
EA: True ENA: False EB: False
ENB: True
Lectura de redundancia antagonica
100% Bajo
EA: False ENA: True EB: True
ENB: False
?????
EA: False ENA: True EB: False
ENB: True
Enviamos información de un estado y su opuesto
EA(Estado Alto) | ENA(Estado No Alto) | EB(Estado Bajo) | ENB(Estado No Bajo)

## Slide 104: Implementación
Avances y resultados
5

## Slide 105
Modelo

## Slide 106
Identificación
¿Cualquier red es una red ferroviaria?

## Slide 107
Modelos varios
Modelado de paso a nivel
Modelado de estación

## Slide 108
Topologías base

## Slide 109
Topología a analizar
Ejemplo compuesto
Detección de topologías base

## Slide 110
Señalización 1 de 2
Asignación de semáforos

## Slide 111
Señalización 2 de 2

## Slide 112
Simplificación

## Slide 113: Análisis general
Diferentes topologías analizadas automáticamente
¡En cuestión de segundos!

## Slide 114: Topologías implementadas
Topología | Vías | Semáforos | Máquinas de cambios
Desvío | 4 | 4 | 1
Bypass | 10 | 10 | 2
Playa de maniobras | 10 | 10 | 2
Estación simple | 14 | 16 | 4
Estación hub | 24 | 27 | 12
Estación terminal | 33 | 36 | 14
X 8.25
X 9
X 14

## Slide 115: Topologías implementadas
Topología | N | M | #LUTs | #FFs | Tiempo
Desvío | 13 | 9 | 383 | 808 | 1m53s
Bypass | 32 | 22 | 513 | 1091 | 2m10s
Playa de maniobras | 32 | 22 | 626 | 1340 | 2m24s
Estación simple | 50 | 36 | 871 | 1906 | 2m28s
Estación hub | 90 | 66 | 1111 | 2490 | 2m30s
Estación terminal | 119 | 86 | 1563 | 3596 | 2m57s
X 1.56
X 9.15
X 9.55
X 4.08
X 4.45

## Slide 116: Comparaciones
TMR | # Errores inyectados | # Respuestas incorrectas | % Respuestas incorrectas
Nada | 5.100 | 4.952 | 97.10 %
Poco | 18.501 | 289 | 1.56 %
Medio | 19.401 | 190 | 0.98 %
Mucho | 17.515 | 706 | 4.03 %
¡El mejor!
Disponibilidad / Seguridad
Redundancia
Hay que ser moderado al redundar, nunca demasiado

## Slide 117: Implementación
VHDL
9

## Slide 118: VHDL
Compilable (lo que puedo)
Sintetizable (lo posible)
VHSIC (Very High Speed Integrated Circuit) + HDL (Hardware Description Language).
Lo que quiero hacer

## Slide 119: VHDL (código de ejemplo para biestable)
Arquitectura: Instanciación
Proceso: Comportamiento
Entidad: I/O y tipos
entity BIEST is
port(RST: in std_logic; -- Reset asincrono
CLK: in std_logic; -- Reloj
D: in std_logic; -- Dato de entrada
Q: out std_logic); -- Salida (dato guardado en el biestable)
end BIEST;
architecture D of BIEST is
begin
biest_D : process(RST, CLK)
begin
if RST = '1' then -- Reset asincrono
Q <= '0';
elsif CLK'event and CLK = '1' then -- Condicion de reloj activo por flanco de subida
Q <= D;
end if;
end process;
end D;

## Slide 120: VHDL (Implementación de biestable)
BIEST
Q
RST
CLK
D

## Slide 121: Análisis general
Diferentes topologías analizadas automáticamente
¡En cuestión de segundos!

## Slide 122: Bypass
 | Señal inicial | Señal final | Secuencia | Cambio | Sentido
R1 | 3 | 1 | 3-2-1 | 1-N | <
R2 | 3 | 5 | 3-4-5 | 1-N¦2-N | >
R3 | 3 | 10 | 3-8-9-10 | 1-R | >
R4 | 5 | 3 | 5-4-3 | 1-N¦2-N | <
R5 | 5 | 8 | 5-10-9-8 | 2-R | <
R6 | 5 | 7 | 5-6-7 | 2-N | >
R7 | 8 | 1 | 8-3-2-1 | 1-R | <
R8 | 10 | 7 | 10-5-6-7 | 2-R | >
La tabla es generada automáticamente contemplando TODAS las rutas soportadas por la red.

## Slide 123: Bypass
Todos los archivos VHDL necesarios son creados automáticamente.

## Slide 124: Bypass
Red generada automáticamente en base al grafo.

## Slide 125: Bypass - Rodeo
La FPGA devuelve el estado del señalamiento a la PC. La PC muestra el estado en la interfaz diseñada.
Ejemplo de dos formaciones en sentido opuesto.

## Slide 126: Bypass - Circulación
Ejemplo de dos formaciones en el mismo sentido.
La FPGA devuelve el estado del señalamiento a la PC. La PC muestra el estado en la interfaz diseñada.

## Slide 127: Design4Rails
railML editor/viewer
4

## Slide 128: Design4Rail

## Slide 129: Design4Rail

## Slide 130: Design4Rail

## Slide 131: Testing
TDD y COCOTB
10

## Slide 132: Testing con COCOTB
Sin COCOTB
Con COCOTB
Dificultad de desarrollo
Dificultad de mantenibilidad
Tiempo demandado
COroutine based COsimulation TestBench
Fiabilidad del resultado

## Slide 133: Conclusiones
Trabajo realizado y próximos pasos.
7

## Slide 134: Hoja de ruta 2018-2025
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Prototipo I
Simulador
Sistema modular
Análisis y generación
Prototipo II
Vínculo CNEA
Prototipo HW CNEA
Gemelo digital
Pruebas en CENACAF
Playa de maniobras
Trenes de carga
Prototipo redundado
RailML
Verificación y Validación
2025
Líneas de pasajeros

## Slide 135: Conclusiones
Analizador de redes ferroviarias analiza correctamente las topologías.
Generador de código en VHDL implementa el sistema para casi cualquier topología.
El generador de tramas facilita la verificación de los sistemas generados.
Publicación de artículos en IEEE Latin America y el CASE 2019/2020.
El enfoque geográfico es mucho más escalable que el enfoque funcional.
El enfoque geográfico es fácilmente testeable y compatible con el estandar RailML.

## Slide 136: Próximos pasos
Optimización del analizador de grafos ferroviarios.
Integración con la interfaz gráfica desarrollada en UTN Facultad Regional Haedo.
Realización de pruebas en paralelo con la estación Olivos y una locación real.
Migración al hardware de CNEA y aplicación de redundancia y diversidad.
Automatización de los ensayos con COCOTB.
Determinación de los niveles RAMS alcanzados.

## Slide 137: ¡Muchas gracias!
¿Alguna pregunta?