## Slide 1: Modelado e implementación automática de sistemas críticos de enclavamiento ferroviario basados en FPGA Mg. Ing. Martín Nicolás Menéndez – Doctorado en Ingeniería Directores: Dr. Ing. Ariel Lutenberg Tesis doctoral

## Slide 2: CONICET-GICSAFe
Grupo de Investigación y Control para la Seguridad y Aplicaciones Ferroviarias

## Slide 3: Sobre mi Mg. Ing. Martin N. Menéndez
Ingeniero electrónico (UBA 2017)
Especialista en sistemas embebidos (UBA 2018)
Magister en sistemas embebidos (UBA 2020)
Miembro de GICSAFe desde diciembre 2017
Doctorando en ingeniería (PhD 2020-2025)
Becas: UBACyT(Maestría) y CONICET(PhD)
Ingeniero Electrónico en Australian Rail Technology (desde 2022).

## Slide 4: Mg. Ing. Martin N. Menendez Papers publicados
'Sistema contador de pasajeros en tiempo real mediante el procesamiento de beacons WiFi'. Congreso Argentino de Sistemas Embebidos, Córdoba, Argentina. (2018).
'Diseño de un sistema crítico de enclavamiento ferroviario implementado mediante FPGA'. Congreso Argentino de Sistemas Embebidos, Rosario, Argentina. (2019).
'Generación automática de modelos y código para sistemas electrónicos de enclavamiento ferroviario'. Congreso Argentino de Sistemas Embebidos, Rosario, Argentina. (2019).
‘FPGA implementation of a critical railway interlocking system’. IEEE Latin America Transactions, Vol. 18, No. 2, pp. 288-294. (2020).
‘Automatización del análisis y la generación de código de sistemas de enclavamiento en FPGA’. Congreso Argentino de Sistemas Embebidos, Modalidad virtual. (2020).
‘Modelling, Simulation and Code Generation for Electronic Railway Interlocking Systems’. IEEE Latin America Transactions, Vol. 19, No. 1, pp. 155-162. (2021)
‘Automatic generation of VHDL code for a railway interlocking system’. International Journal of Embedded Systems. (2021)
‘An XSLT-Based Proposal to Ease Embedded Critical Systems Tools Implementation, Verification, Validation, Testing, and Certification Efforts’. IEEE embedded systems letters. (2022)
‘Automatic Railway Signaling Generation for Railways Systems Described on Railway Markup Language (railML)’. IEEE Transactions on Intelligent Transportation. (2023)

## Slide 5: Introducción
Estado actual de la red ferroviaria
1

## Slide 6: 5% del PBI +5 millones de dólares +50 años
Se moviliza por ferrocarril
Costo de un sistema de enclavamiento
Antigüedad de las tecnologías

## Slide 7: Sistema de enclavamiento ferroviario
Un sistema de enclavamiento ferroviario puede costar decenas de millones de dólares.
El sistema de enclavamiento tiene que proteger al tren de colisiones desde atrás, coordinar todo el señalamiento (señales ferroviarias, barreras, cambios de vías) y evitar descarrilamientos.

## Slide 8: Tecnologías de enclavamientos
Clave para evitar las colisiones
Mecánico
Electromecánico
Eléctronico

## Slide 9: Función del sistema de enclavamiento
Mantener una distancia de seguridad entre los trenes.
Proteger a los trenes en cruces y cambios.
Evitar descarrilamientos asegurando los cambios.
Regular la circulación de los trenes.
Vinculan elementos de señalamiento.
Lógica de control vital.
Garantizar comportamiento fail-safe.
Los enclavamientos en Argentina tienen entre 40 y 100 años de uso.
Un sistema es vital si para todos sus modos de falla no existe ninguno fatal.

## Slide 10: Principios de señalamiento ferroviario
Recopiladas de Transport for New South Wales, Australia.
(P1) Principio de autoridad: la combinación de todas las rutas alcanza todo el tendido ferroviario.
(P2) Principio de claridad: las autoridades otorgadas o negadas no deben ser ambiguas.
(P3) Principio de anticipación: los conductores deben ser advertidos de los peligros cercanos con suficiente antelación.
(P4) Principio de granularidad: las rutas habilitan el uso de una pequeña porción de la infraestructura.
(P5) Principio de terminalidad: los conductores deben ser advertidos cuando se encuentren circulando próximos al final de la red.
(P6) Principio de infraestructura: los conductores deben ser advertidos de cualquier infraestructura dinámica o estática próxima.
(P7) Principio de no bloqueo: se debe evitar en todo momento que los trenes a otros trenes, de ser posible.

## Slide 11: Necesitamos generar automáticamente la solución

## Slide 12: Hoja de ruta
Martín Menéndez
Santiago Germino

## Slide 13: Hoja de ruta

## Slide 14: RNA
Railway Network Analyzer
2

## Slide 15: railML - Auspiciantes
sin railML
con railML
10 interfaces
5 interfaces

## Slide 16: railML - Niveles
Micro
Meso
Macro
Division & Aggregations
Aggregations
Vías detalladas
POs conectadas por vías
POs & secciones de líneas
Punto de Operación 1
Punto de Operación 2
Punto de Operación 1
Punto de Operación 2
Sección de línea 2
SdL1
SdL3

## Slide 17: railML - Capas
Topologías
Caminos lógicos
Instalaciones & propiedades
Enclavamiento
Rutas
...
Red de grafos ferroviaria
Red de digrafos ferroviaria
Vías, cambios, señales, puentes, límites de velocidad
Comportamiento lógico
Rutas ferroviarias

## Slide 18: Modelo de grafos
A
B
C
A
B
C
1
2
3
Vista usual
Topología
Modelo de grafo de la topología
Mismos componentes
Diferente topología
Diferente comportamiento

## Slide 19
Identificación
¿Cualquier red es una red ferroviaria?

## Slide 20: railML 2.0 vs railML 3.0
CISC: Complex Instruction Set Computing
RISC: Reduced Instruction Set Computing
railML 2.0
railML 3.0
Fácil de implementar
Incompleto
No escalable
No redundable
Derrocha memoria
Difícl de implementar
Completo
Escalable
Redundable
Optimiza memoria
¡railML 3.0 tiene 524 clases!

## Slide 21: Circuitos de vías
Ocupado (0:GND)
Libre (1:VCC)
Usado para conocer dónde PODRÍA estar un tren.

## Slide 22: Pasos a nivel
Cruce vehicular
Cruce peatonal
Secciones definidas en base al “resbalamiento”

## Slide 23: Cambios de vías
Permite acceder a diferentes vías.

## Slide 24: Señales de la máquina de cambios
Comando: Normal
Indicación: Normal
Correspondencia: Normal
Comando: Normal
Indicación: Reverso
Correspondencia: Ninguna
Lo que pido al sistema
Lo que leo del campo
Estado asumido

## Slide 25: Señales ferroviarias
No todas las secciones tienen.
Algunas tienen más de una.
Usadas para proteger a la formación de colisiones o descarrilamientos.
Doble recubrimiento

## Slide 26: Clasificación
También hay señales absolutas, de distancia, de entrada/salida, automáticas o semiautomáticas, o maniobras.
Señales de dos aspectos
Señales de tres aspectos
Vía libre: Autoriza a seguir la marcha y la próxima está a vía libre o precaución.
Precaución: La próxima señal está a peligro.
Peligro: Obliga a parar.
Vía libre: Autoriza a seguir la marcha.
Peligro: Obliga a parar.

## Slide 27: Simplificación de señales

## Slide 28: Tabla de enclavamientos
Ruta: camino entre dos semáforos consecutivos.
 | Señal inicial | Señal final | Cambio | Ruta bloqueante
R1 | A | C | N | R2 R3 R4
R2 | B | D | R | R1 R3 R4
R3 | C | A | N | R1 R2 R4
R4 | D | B | R | R1 R2 R3

## Slide 29: ACG
Automatic Code Generator
5

## Slide 30: Criterio de selección de plataforma
Más conveniente para redundar.
Determinístico, es hardware puro.
Mayor control de la latencia.
Concurrencia real.
Es esencial utilizar redundancias 2oo3
Necesitamos más de 1 microprocesador.
Difícil de asegurar determinismo.
Difícil de determinar la latencia.
μC
¡La cantidad de componentes crece enormemente!

## Slide 31: Arty Z7 20
Ethernet
USB
HDMI
Pines
Botones
SD
SPI
Audio
Switches
Pines

## Slide 32: Arquitectura
Diseño propuesto en el marco de este trabajo.

## Slide 33: Bloqueo de máquina de cambios por ocupación
Inhibe la conmutación del comando si los sectores de detección que protegen la cambio se encuentran ocupados

## Slide 34: Requerimiento de rutas y bloqueo de cambios en ruta
Inhibe la conmutación del comando de los cambios involucrados y protege las señales conflictivas.
Rutas: Pedidas o canceladas desde la mesa de mando

## Slide 35: Protección por aproximación

## Slide 36: Protección por solape
Protegen al tren de la eventualidad de no frenar en la señal de destino, bloqueando los cambios siguientes y las señales conflictivas

## Slide 37: Liberación secuencial

## Slide 38: Redundancia por votación 2oo3

## Slide 39: Análisis general
Diferentes topologías analizadas automáticamente
¡En cuestión de segundos!
(1)
(2)
(3)
(4)
(9)
(5)
(6)
(7)
(8)

## Slide 40: Topologías implementadas
Topología | N | #LUTs | #FFs | %LUT | %FFs | Tiempo
Ejemplo 1 | 62 | 3416 | 3813 | 6.42 % | 3.58 % | 1m31s
Ejemplo 2 | 33 | 1793 | 1993 | 3.37 % | 1.87 % | 1m09s
Ejemplo 3 | 245 | 13509 | 15113 | 25.39 % | 14.20 % | 5m46s
Ejemplo 4 | 238 | 13666 | 15072 | 25.69 % | 14.17 % | 5m15s
Ejemplo 5 | 44 | 2307 | 2347 | 4.34 % | 2.21 % | 1m38s
Ejemplo 6 | 62 | 3348 | 3796 | 6.29 % | 3.57 % | 1m59s
Ejemplo 7 | 34 | 1798 | 2011 | 3.38 % | 1.89 % | 1m29s
Ejemplo 8 | 42 | 2164 | 2284 | 4.07 % | 2.15 % | 1m31s
Ejemplo 9 | 66 | 3829 | 4137 | 7.20 % | 3.89 % | 2m01s

## Slide 41: Topologías implementadas
Crecimiento lineal

## Slide 42: AGG
Automatic GUI Generator
6

## Slide 43: GUI Ejemplo 1

## Slide 44: Conclusiones
Trabajo realizado y próximos pasos.
7

## Slide 45: Hoja de ruta 2018-2025

## Slide 46: Conclusiones
La librería basada en railML 3.2 cubre las 524 clases del estándar.
El RNA genera señalamiento seguro para cualquier topología.
El ACG implementa sistemas de enclavamientos escalables en segundos.
El AGG genera una interfaz intuitiva y profesional, 100% basada en railML.
Sistemas de enclavamientos seguros, funcionales y a medida, en cinco minutos.
Publicación de 8 artículos entre 2019 y 2024 (IEEE [Q3], IJES[Q3], ITS[Q1]).

## Slide 47: Próximos pasos
Optimización del analizador de redes ferroviarias (algoritmos, parámetros, etc.).
Optimización de la generación de código en VHDL (algoritmos, redes de Petri, etc.).
Optimización de la generación de interfaces gráficas (estética, comunicación, etc.).
Aplicación métodos formales de validación.
Incorporación de protocolos de comunicación más robustos (MVB).
Migración al hardware de CNEA y aplicación de redundancia y diversidad.
Realización de pruebas en paralelo con una locación real.
Automatización de los ensayos con COCOTB/Jenkins.
Determinación de los niveles RAMS alcanzados.

## Slide 48: ¡Muchas gracias!
¿Alguna pregunta?