## Slide 1: Modelado e implementación automática de sistemas críticos de enclavamiento ferroviario basados en FPGA Mg. Ing. Martín Nicolás Menéndez – Doctorado en Ingeniería Directores: Dr. Ing. Ariel Lutenberg Tesis doctoral

## Slide 2: CONICET-GICSAFe
Grupo de Investigación y Control para la Seguridad y Aplicaciones Ferroviarias

## Slide 3: Sobre mi Mg. Ing. Martin N. Menéndez
Ingeniero electrónico (UBA 2017)
Especialista en sistemas embebidos (UBA 2018)
Magister en sistemas embebidos (UBA 2020)
Miembro de GICSAFe desde diciembre 2017
Doctorando en ingeniería (PhD 2020-2025)
Becas: UBACyT(Maestría) y CONICET(PhD)
Ingeniero Electrónico en Australian Rail Technology (desde 2022).

## Slide 4: Mg. Ing. Martin N. Menendez Papers publicados
'Sistema contador de pasajeros en tiempo real mediante el procesamiento de beacons WiFi'. Congreso Argentino de Sistemas Embebidos, Córdoba, Argentina. (2018).
'Diseño de un sistema crítico de enclavamiento ferroviario implementado mediante FPGA'. Congreso Argentino de Sistemas Embebidos, Rosario, Argentina. (2019).
'Generación automática de modelos y código para sistemas electrónicos de enclavamiento ferroviario'. Congreso Argentino de Sistemas Embebidos, Rosario, Argentina. (2019).
‘FPGA implementation of a critical railway interlocking system’. IEEE Latin America Transactions, Vol. 18, No. 2, pp. 288-294. (2020).
‘Automatización del análisis y la generación de código de sistemas de enclavamiento en FPGA’. Congreso Argentino de Sistemas Embebidos, Modalidad virtual. (2020).
‘Modelling, Simulation and Code Generation for Electronic Railway Interlocking Systems’. IEEE Latin America Transactions, Vol. 19, No. 1, pp. 155-162. (2021)
‘Automatic generation of VHDL code for a railway interlocking system’. International Journal of Embedded Systems. (2021)
‘An XSLT-Based Proposal to Ease Embedded Critical Systems Tools Implementation, Verification, Validation, Testing, and Certification Efforts’. IEEE embedded systems letters. (2022)
‘Automatic Railway Signaling Generation for Railways Systems Described on Railway Markup Language (railML)’. IEEE Transactions on Intelligent Transportation. (2023)

## Slide 5: Hoja de ruta
Martín Menéndez
Santiago Germino

## Slide 6: Introducción
Estado actual de la red ferroviaria
1

## Slide 7: 5% del PBI +5 millones de dólares +50 años
Se moviliza por ferrocarril
Costo de un sistema de enclavamiento
Antigüedad de las tecnologías

## Slide 8: Sistema de enclavamiento ferroviario
Un sistema de enclavamiento ferroviario puede costar decenas de millones de dólares.
El sistema de enclavamiento tiene que proteger al tren de colisiones desde atrás, coordinar todo el señalamiento (señales ferroviarias, barreras, cambios de vías) y evitar descarrilamientos.

## Slide 9: Función del sistema de enclavamiento
Mantener una distancia de seguridad entre los trenes.
Proteger a los trenes en cruces y cambios.
Evitar descarrilamientos asegurando los cambios.
Regular la circulación de los trenes.
Vinculan elementos de señalización.
Lógica de control vital.
Garantizar comportamiento fail-safe.
Los enclavamientos en Argentina tienen entre 40 y 100 años de uso.

## Slide 10: Tecnologías de enclavamientos
Clave para evitar las colisiones
Mecánico
Electromecánico
Eléctronico

## Slide 11: ¿Qué es una tabla de enclavamientos?
Ruta: camino entre dos semáforos consecutivos.
R1
A
B
D
C
R2
R3
A
B
D
C
R4
 | Señal inicial | Señal final | Cambio | Ruta bloqueante
R1 | A | C | N | R2 R3 R4
R2 | B | D | R | R1 R3 R4
R3 | C | A | N | R1 R2 R4
R4 | D | B | R | R1 R2 R3

## Slide 12: Fail-Safe
Un sistema es vital si para todos sus modos de falla no existe ninguno fatal.
Puedo hacer un sistema vital con componentes comerciales? NO!
Si ocurre una falla
SIN efectos fatales
Puede ser más restrictivo

## Slide 13: Sistema ferroviario
Componentes principales
2

## Slide 14: Circuitos de vías
0
1
1
1
1
1
0
0
1
Ocupado (0:GND)
Libre (1:VCC)
Usado para conocer dónde PODRÍA estar un tren.

## Slide 15: Señales ferroviarias
No todas las secciones tienen.
Algunas tienen más de una.
Usadas para proteger a la formación de colisiones o descarrilamientos.

## Slide 16: Clasificación
También hay señales absolutas, de distancia, de entrada/salida, automáticas o semiautomáticas, o maniobras.
Señales de dos aspectos
Señales de tres aspectos
Vía libre: Autoriza a seguir la marcha y la próxima está a vía libre o precaución.
Precaución: La próxima señal está a peligro.
Peligro: Obliga a parar.
Vía libre: Autoriza a seguir la marcha.
Peligro: Obliga a parar.

## Slide 17: Pasos a nivel
Cruce vehicular
Cruce peatonal
Secciones definidas en base al “resbalamiento”

## Slide 18: Cambios de vías
Permite acceder a diferentes vías.
Posición normal: circulación directa.
Posición reversa: circulación ramificada

## Slide 19: Señales de la máquina de cambios
Comando: Normal
Indicación: Normal
Correspondencia: Normal
Comando: Normal
Indicación: Reverso
Correspondencia: Ninguna
Lo que pido al sistema
Lo que leo del campo
Estado asumido

## Slide 20: railML 2.0 vs railML 3.0
Enfoque funcional vs geográfico
3

## Slide 21: railML - Auspiciantes

## Slide 22: railML - Jerarquia
Link

## Slide 23: RailTopoModel
Macro
Meso
Micro
Lines
Tracks
Nodes
Rails
Stations
Bridges & Tunnels
Signal & Balises
...
Speed limits
Radio coverage
...
Signalling
Interlocking
...
Intrinsic
Geographic
Schematic
Math/curves
Polylines
...
Creation & Update
Validity
...
Project
Scenarios
...
Topology
Physical Objects
Levels
Railway Network
Immaterial Objects
Logical Objects
Project
Time
Geometry
Positioning System
Dimensions and properties attached to all functional objects

## Slide 24: RailTopoModel - Stacks
Topology
Logical paths
Installations & properties
Interlocking
Routes
...
Wired network
Oriented network
Tracks, switches, signals, bridges, gauge, slopes, speed limits
Logical and wired behavior
Actual routes

## Slide 25: RailTopoModel - Levels
Micro
Meso
Macro
Division & Aggregations
Aggregations
Detailed tracks
OPs connected by tracks
OPs & sections of lines
Operational Point 1
Operational Point 2
Operational Point 1
Operational Point 2
Section of Line 2
SoL1
SoL3

## Slide 26: RailTopoModel - Classes

## Slide 27: RailTopoModel - Graph
A
B
C
A
B
C
1
2
3
Usual view
Topology
Graph model of Topology
netElement = Node
netRelation = Edge

## Slide 28: RLC circuits
Both have the same componentes but it is their topology what determines its general behaviour

## Slide 29: Graph network
We can model every brick and we know how to connect them … It’s like playing Lego!

## Slide 30: railML 2.0 vs railML 3.0
CISC: Complex Instruction Set Computing
RISC: Reduced Instruction Set Computing

## Slide 31: CISC: el enfoque funcional
Complejidad
Necesitamos bloques MÁS GRANDES!
Notes: Grandes = más recursos

## Slide 32: RISC: el enfoque geográfico
Complejidad
Necesitamos MÁS bloques!

## Slide 33: Enfoque geográfico - Consideraciones
Difícil de implementar
Modular
Completo
Testing a priori
Depende de la topología
Minimo uso de memoria
Mayores chances de ser sintetizable
Procesar el grafo puede ser complejo.
Define TODAS las posibles circulaciones.
Test completos. Certificado una vez.
Escalable.
Redundable.

## Slide 34: Conceptos accesorios
Funcionalidades del enclavamiento
4

## Slide 35: Señales de la máquina de cambios
Comando: Normal
Indicación: Normal
Correspondencia: Normal
Comando: Normal
Indicación: Reverso
Correspondencia: Ninguna
Lo que pido al sistema
Lo que leo del campo
Estado asumido

## Slide 36: Bloqueo de máquina de cambios por ocupación
Inhibe la conmutación del comando si los sectores de detección que protegen la cambio se encuentran ocupados

## Slide 37: Requerimiento de rutas y bloqueo de cambios en ruta
Inhibe la conmutación del comando de los cambios involucrados y protege las señales conflictivas.
Rutas: Pedidas o canceladas desde la mesa de mando

## Slide 38: Protección por aproximación
Si el sector de aproximación está ocupado y la ruta establecida es cancelada sin tiempo a frenar:

## Slide 39: Protección por aproximación
La señal pasa a peligro, pero la ruta se mantiene protegida durante un tiempo de seguridad.

## Slide 40: Protección por aproximación
Si el tren se detiene en el sector, cuando transcurre el tiempo de protección se libera la ruta.

## Slide 41: Protección por aproximación
Pero si paso la señal, la ruta se mantiene protegida hasta que termine de circular la formación.

## Slide 42: Protección por solape
Protegen al tren de la eventualidad de no frenar en la señal de destino, bloqueando los cambios siguientes y las señales conflictivas

## Slide 43: Liberación secuencial
Al circular el tren, los cambios se van liberando tras su paso

## Slide 44: Liberación secuencial
Al circular el tren, los cambios se van liberando tras su paso

## Slide 45: Liberación secuencial
Al liberar los sectores de protección, los cambios se desbloquean y permite establecer rutas que ya no son conflictivas.

## Slide 46: Liberación secuencial
Pasado un tiempo de seguridad, se asume que el tren se detuvo y se liberan los cambios y señales del solape

## Slide 47: Modelado de semáforos

## Slide 48: Plataforma a utilizar
FPGA
5

## Slide 49: Criterio de selección de plataforma
Más conveniente para redundar.
Determinístico, es HW puro.
Mayor control de la latencia.
Concurrencia real.
Es esencial utilizar redundancias 2oo3
Necesitamos más de 1 uC.
Difícil de asegurar determinismo.
Difícil de determinar la latencia.
μC
¡La cantidad de componentes crece enormemente!

## Slide 50: ¿Que es una FPGA? (Field-Programmable Gate Array)
Matriz de compuertas programables
Dispositivo programable
Conformado por bloques lógicos
Configurable mediante lenguajes de descripción de hardware
Bloques de I/O
Canales de interconexión

## Slide 51: Arty Z7 10
USB
Ethernet
HDMI
Pines
Botones
SD
SPI
Audio
Switches
Pines

## Slide 52: Enfoque geográfico - Arquitectura propuesta
Diseño propuesto en el marco de este trabajo.

## Slide 53: Estrategias a utilizar
Redundancia y diversidad
6

## Slide 54: Redundancia (2oo2 -> coincidencia)
Resultado

## Slide 55: Redundancia (2oo2 -> discrepancia)
Resultado
?

## Slide 56: Redundancia (2oo3 -> votación)
Resultado

## Slide 57: Redundancia (2oo3 -> discrepancia)
Resultado
?

## Slide 58: Diversidad (FPGAs del mismo fabricante)
Resultado

## Slide 59: Diversidad (FPGAs diferente fabricante)
Resultado

## Slide 60: Redundancia (En diferentes partes de la FPGAs)

## Slide 61: Estrategias de redundancia
Qué hacer con cada elemento
7

## Slide 62: Single Event Upset (SEUs) Single Event Transients (SETs)
SEUs : Alteran el estado lógico de las memorias estáticas.
SETs : Causan pulsos transitorios en las rutas lógicas combinacionales.
La funcionalidad de la FPGA depende de los datos.
Triple Modular Redundancy (TMR)
SEUs
SETs
Que no se acumulen.
Que no se propaguen.
Triple Module Redundancy Design Techniques for Virtex FPGAs

## Slide 63: Throughput Logic
Módulos donde entrada y salida se encuentran conectadas sin lazos
No dependen de estados anteriores.
Por ejemplo : Sumadores

## Slide 64: State-Machine Logic
Módulos donde la salida depende de la entrada y el estado anterior.
Si un estado es incorrecto, los próximos lo serán también
Por ejemplo : Acumuladores, contadores

## Slide 65: Input/Output Logic
Entradas y salidas de la FPGA misma
Finitas y sometidas a ruido eléctrico y radiación.
Bloques de I/O

## Slide 66: Special features (Block RAM, LUT,Shift-registers,DLLs)
Block RAM : Guarda gran cantidad de datos de la FPGA.
Look-Up Table (LUTs) : Tablas de verdad de la FPGA.
Shift-Registers : Registros de desplazamiento.
Delay Locked Loop (DLLs) : Usado para sincronismos y clocks altos.

## Slide 67: Triple Redundant Voter (TRV)
Votador mayoritario
Q
TRV

## Slide 68: Votador mayoritario en LUT
Q
A
B
C
A B C |  |  | Salida
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1
Si las LUTs no te sobran podes implementarlos con 3-State Buffers (BUFT)

## Slide 69: TMR for Throughput Logic Structures
Contador
Decodificador
FSM
Clock
Clock
In
In
Redundemos ACÁ

## Slide 70: TMR for Throughput Logic Structures
Contador
FSM
Clock
Clock
In
In
In
In
In
In

## Slide 71: TMR for simple State-Machines
D
Q
SEU
Obtengo
Esperado

## Slide 72: TMR for simple State-Machines
D
Q
Obtengo
Esperado
D
Q
D
Q
Q3
Q2
Q1
Ahora soporta hasta UN error.
P_i = 0.01%
P_T = 0.02%
TRV

## Slide 73: TMR for simple State-Machines
D
Q
Obtengo
Esperado
D
Q
D
Q
Q3
Q2
Q1
Soporta N errores no simultáneos.
P_i = 0.01%
P_T = P_i^2 = 0.0001%
TRV

## Slide 74: TMR for simple State-Machines
P_i_sub = 0.01%
P_i = 0.0001%
P_T = P_i^4 = 0.00000001%
TRV
A1
A2
A3
B1
B2
B3
C1
C2
C3

## Slide 75: TMR for Input Logic
Leer el mismo Pin
Leer el mismo dato de diferentes Pines
¡Necesito el TRIPLE de pines de entrada!
TRV
TRV
TRV
TRV
TRV
TRV

## Slide 76: Otra estrategia
100% Alto
EA: True ENA: False EB: False
ENB: True
Lectura de redundancia antagonica
100% Bajo
EA: False ENA: True EB: True
ENB: False
?????
EA: False ENA: True EB: False
ENB: True
Enviamos información de un estado y su opuesto
EA(Estado Alto) | ENA(Estado No Alto) | EB(Estado Bajo) | ENB(Estado No Bajo)

## Slide 77: Implementación
Avances y resultados
5

## Slide 78
Modelo

## Slide 79
Identificación
¿Cualquier red es una red ferroviaria?

## Slide 80
Modelos varios
Modelado de paso a nivel
Modelado de estación

## Slide 81
Topologías base

## Slide 82
Topología a analizar
Ejemplo compuesto
Detección de topologías base

## Slide 83
Señalización 1 de 2
Asignación de semáforos

## Slide 84
Señalización 2 de 2

## Slide 85
Simplificación

## Slide 86: Análisis general
Diferentes topologías analizadas automáticamente
¡En cuestión de segundos!

## Slide 87: Topologías implementadas
Topología | Vías | Semáforos | Máquinas de cambios
Desvío | 4 | 4 | 1
Bypass | 10 | 10 | 2
Playa de maniobras | 10 | 10 | 2
Estación simple | 14 | 16 | 4
Estación hub | 24 | 27 | 12
Estación terminal | 33 | 36 | 14
X 8.25
X 9
X 14

## Slide 88: Topologías implementadas
Topología | N | M | #LUTs | #FFs | Tiempo
Desvío | 13 | 9 | 383 | 808 | 1m53s
Bypass | 32 | 22 | 513 | 1091 | 2m10s
Playa de maniobras | 32 | 22 | 626 | 1340 | 2m24s
Estación simple | 50 | 36 | 871 | 1906 | 2m28s
Estación hub | 90 | 66 | 1111 | 2490 | 2m30s
Estación terminal | 119 | 86 | 1563 | 3596 | 2m57s
X 1.56
X 9.15
X 9.55
X 4.08
X 4.45

## Slide 89: Comparaciones
TMR | # Errores inyectados | # Respuestas incorrectas | % Respuestas incorrectas
Nada | 5.100 | 4.952 | 97.10 %
Poco | 18.501 | 289 | 1.56 %
Medio | 19.401 | 190 | 0.98 %
Mucho | 17.515 | 706 | 4.03 %
¡El mejor!
Disponibilidad / Seguridad
Redundancia
Hay que ser moderado al redundar, nunca demasiado

## Slide 90: Implementación
VHDL
9

## Slide 91: VHDL
Compilable (lo que puedo)
Sintetizable (lo posible)
VHSIC (Very High Speed Integrated Circuit) + HDL (Hardware Description Language).
Lo que quiero hacer

## Slide 92: VHDL (código de ejemplo para biestable)
Arquitectura: Instanciación
Proceso: Comportamiento
Entidad: I/O y tipos
entity BIEST is
port(RST: in std_logic; -- Reset asincrono
CLK: in std_logic; -- Reloj
D: in std_logic; -- Dato de entrada
Q: out std_logic); -- Salida (dato guardado en el biestable)
end BIEST;
architecture D of BIEST is
begin
biest_D : process(RST, CLK)
begin
if RST = '1' then -- Reset asincrono
Q <= '0';
elsif CLK'event and CLK = '1' then -- Condicion de reloj activo por flanco de subida
Q <= D;
end if;
end process;
end D;

## Slide 93: VHDL (Implementación de biestable)
BIEST
Q
RST
CLK
D

## Slide 94: Análisis general
Diferentes topologías analizadas automáticamente
¡En cuestión de segundos!

## Slide 95: Bypass
La tabla es generada automáticamente contemplando TODAS las rutas soportadas por la red.
 | Señal inicial | Señal final | Secuencia | Cambio | Sentido
R1 | 3 | 1 | 3-2-1 | 1-N | <
R2 | 3 | 5 | 3-4-5 | 1-N¦2-N | >
R3 | 3 | 10 | 3-8-9-10 | 1-R | >
R4 | 5 | 3 | 5-4-3 | 1-N¦2-N | <
R5 | 5 | 8 | 5-10-9-8 | 2-R | <
R6 | 5 | 7 | 5-6-7 | 2-N | >
R7 | 8 | 1 | 8-3-2-1 | 1-R | <
R8 | 10 | 7 | 10-5-6-7 | 2-R | >

## Slide 96: Bypass
Todos los archivos VHDL necesarios son creados automáticamente.

## Slide 97: Bypass
Red generada automáticamente en base al grafo.

## Slide 98: Bypass - Rodeo
La FPGA devuelve el estado del señalamiento a la PC. La PC muestra el estado en la interfaz diseñada.
Ejemplo de dos formaciones en sentido opuesto.

## Slide 99: Bypass - Circulación
Ejemplo de dos formaciones en el mismo sentido.
La FPGA devuelve el estado del señalamiento a la PC. La PC muestra el estado en la interfaz diseñada.

## Slide 100: Design4Rails
railML editor/viewer
4

## Slide 101: Design4Rail

## Slide 102: Design4Rail

## Slide 103: Design4Rail

## Slide 104: Testing
TDD y COCOTB
10

## Slide 105: Testing con COCOTB
Sin COCOTB
Con COCOTB
Dificultad de desarrollo
Dificultad de mantenibilidad
Tiempo demandado
COroutine based COsimulation TestBench
Fiabilidad del resultado

## Slide 106: Conclusiones
Trabajo realizado y próximos pasos.
7

## Slide 107: Hoja de ruta 2018-2025
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Prototipo I
Simulador
Sistema modular
Análisis y generación
Prototipo II
Vínculo CNEA
Prototipo HW CNEA
Gemelo digital
Pruebas en CENACAF
Playa de maniobras
Trenes de carga
Prototipo redundado
RailML
Verificación y Validación
2025
Líneas de pasajeros

## Slide 108: Conclusiones
Analizador de redes ferroviarias analiza correctamente las topologías.
Generador de código en VHDL implementa el sistema para casi cualquier topología.
El generador de tramas facilita la verificación de los sistemas generados.
Publicación de artículos en IEEE Latin America y el CASE 2019/2020.
El enfoque geográfico es mucho más escalable que el enfoque funcional.
El enfoque geográfico es fácilmente testeable y compatible con el estandar RailML.

## Slide 109: Próximos pasos
Optimización del analizador de grafos ferroviarios.
Integración con la interfaz gráfica desarrollada en UTN Facultad Regional Haedo.
Realización de pruebas en paralelo con la estación Olivos y una locación real.
Migración al hardware de CNEA y aplicación de redundancia y diversidad.
Automatización de los ensayos con COCOTB.
Determinación de los niveles RAMS alcanzados.

## Slide 110: ¡Muchas gracias!
¿Alguna pregunta?

## Slide 111: Titulo

## Slide 112: Titulo

## Slide 113: Titulo

## Slide 114: Titulo

## Slide 115: Titulo

## Slide 116: Titulo

## Slide 117: Titulo

## Slide 118: Titulo

## Slide 119: Titulo

## Slide 120: Titulo

## Slide 121: Titulo

## Slide 122: Titulo

## Slide 123: Titulo

## Slide 124: Titulo

## Slide 125: Titulo

## Slide 126: Titulo

## Slide 127: Red ferroviaria argentina
La red ferroviaria requiere diversas mejoras.
En particular, en los sistemas para evitar colisiones de trenes.

## Slide 128: Red ferroviaria - Bypass
¡Necesitamos “algo” para evitar colisiones!
Circulación en ambas direcciones utilizando solo una vía.
Sirve para cubrir largas distancias con vías simples.
A
B

## Slide 129: Estación ferroviaria típica
Permite viajar en ambos sentidos
¡Necesitamos controlar las barreras!
Estación

## Slide 130: Hub ferroviario típico
¡Necesitamos coordinar trenes en simultáneo!
Estación
Estación
Estación
Taller ferroviario

## Slide 131: Terminal ferroviaria típica
¡Necesitamos coordinar trenes en simultáneo!
Estación
Estación
Estación
Estación

## Slide 132: Necesitamos generar automáticamente la solución